# Утвержден

постановлением

администрации Чунского района

от 14.04.2017г.  № 45

ТИПОВОЙ СБОРНИК

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

## Рекламная конструкция (билборд) 3х6 м.

| Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы, имеющий внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, каркаса и информационного поля. |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля: 3х6 м, - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - бумажный постер; - виниловое полотно. ОПОРНАЯ СТОЙКА: - выполнена из прямоугольной профильной трубы, или круглой профильной трубы; - допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м; - цвет опорной стойки: серый (RAL 7015). ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - призматрон; - другие технологии автоматической смены изображения. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. |

## ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ (БИЛБОРД) 3х6 м,

(ВИДЫ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ)

| 1 | 1.1. | 1.2. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2.1. | 2.2. |
| 3 | 4 | 5 |

## Рекламная конструкция (ситиборд) 2,7х3,7 м.

| Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы, имеющий внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, каркаса и информационного поля. |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля: 2,7х3,7 м, - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - бумажный постер; - виниловое полотно. ОПОРНАЯ СТОЙКА: - выполнена из прямоугольной профильной трубы, или круглой профильной трубы; - допустимая высота опорной стойки: от 2,5 м до 4,5 м; - в случае размещения данной конструкции на тротуаре высота опорной стойки должна составлять не менее 3,5 м; - цвет опорной стойки: серый (RAL 7015). ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - призматрон; - скроллер; - другие технологии автоматической смены изображения. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. |

## ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ (СИТИБОРД) 2,7х3,7 м,

(ВИДЫ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ)

| 1 | 1.1. | 1.2. |
| --- | --- | --- |

## Рекламная конструкция (HoReCa) 1,2х1,8 м.

| Отдельно стоящий на земле консольный объект наружной рекламы, имеющий внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, каркаса и информационного поля. |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля: 1,2х1,8 м, - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - бумажный постер; ОПОРНАЯ СТОЙКА: - выполнена из круглой трубы; - допустимая высота опорной стойки: не менее 3,5 м; - цвет опорной стойки: серый (RAL 7015). ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - скроллер; - другие технологии автоматической смены изображения. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. |

## ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ (HoReCa) 1,2х1,8 м,

(ВИДЫ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ)

| 1 | 2 |
| --- | --- |

## Афишный стенд 1,8х1,75 м.

| Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы, имеющий внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, каркаса и информационного поля. |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля: 1,8х1,75 м; - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - бумажный постер; ОПОРНАЯ СТОЙКА: - выполнена из круглой трубы; - цвет опорной стойки: серый (RAL 7015). ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. |

# ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

РАЗРАБОТАННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

## Светодиодный экран

| Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля определяется в каждом конкретном случае индивидуально - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). ОПОРНАЯ СТОЙКА: - высота опорной стойки определяется в каждом конкретном случае индивидуально - цвет опорной стойки: серый (RAL 7015). |

## ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА

(ВИДЫ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ)

| 1 | 1.1. | 1.2. |
| --- | --- | --- |

## Строительная сетка

| Временный объект наружной рекламы в виде изображения на сетках, ограждающие объекты строительства |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: Рекламоноситель закрепляется на металлической раме, смонтированной на стене здания по контуру рекламного поля. Крепление рамы к стене производится пластиковыми дюбелями, либо анкерными болтами. Рама может иметь различные конфигурации в зависимости от устройства фасада здания и способа крепления рекламного полотна. При расположении сетки на строительных лесах, крепление полотна осуществляется к вертикальным и горизонтальным натяжителям, смонтированным непосредственно на конструкции лесов. Размеры сеток ограничены размерами стены здания, либо размерами строительных лесов. Рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет. |

## Информационно-ориентирующая модульная конструкция

| Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы, имеющий внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, каркаса и модулей для размещения информации о местах расположения субъектов среднего и малого предпринимательства, предприятий, учреждений и социально значимых объектов. |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля определяется в каждом конкретном случае индивидуально - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). КОНСТРУКЦИЯ: - модульная конструкция, выполненная в виде изогнутых светопрозрачных пластин разной высоты, размещенная на общей несущей раме. |

# РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРКЦИИ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ

## Щит настенный (брандмауэр)

| Односторонний настенный объект наружной рекламы, имеющий внешние поверхности для размещения информации и состоящий из элемнтов крепления к стене, каркаса, информационного поля. |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля определяется в каждом конкретном случае индивидуально - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - виниловое полотно; - светодиодный экран. ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ: - призматрон; - другие технологии автоматической смены изображения. КОНСТРУКЦИЯ: - рекламоноситель закрепляется к металлической раме, смонтированной на стене здания по контору рекламного поля |

## Электронное табло (бегущая строка)

| Одностронний объект наружной рекламы, предназначенный для воспроизведения текстовой, цифровой информации на электронном табло. |
| --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: РАЗМЕРЫ: - размер информационного поля определяется в каждом конкретном случае индивидуально - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015); - в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий (RAL 5002), зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), бордовый (RAL 3004). КОНСТРУКЦИЯ: - светодиодный экран бегущей строки монтируется с помощью стальных уголков, прикрепляемых к стене по периметру бегущей строки с помощью крепежных изделий (саморезы, дюпели, анкерные болты, обычные болты) в зависимости от конструкции стены. |

## 3.3. Плоскостные крышные объекты